Záróvizsga tételek

Mechatronikai mérnök alapszak

2020. december

Gépészeti ismeretek

- Ismertesse az Fe-Fe3C állapotábra jellegzetes szöveteit, a perlit és az ausztenit jellemzőit, az acélok hőkezelési technológiáit, a martenzit és az ausztenit bomlástermékeinek jellemzőit.

- Mutassa be a lágyacél szakítódiagramot, jellemezze azok szakaszait. Ismertesse a szabványos próbatestek jellemzőit (Lt, Lo, Lu, do, du, So, Su) és szilárdsági paramétereit (ReH, ReL, Rp02, Rm, Ru), illetve az alakíthatósági jellemzőit: szakadási nyúlást (Ax) és a fajlagos ke-resztmetszet csökkenést (Z).

- Ismertesse a nyomóvizsgálatot, hajlítóvizsgálatot, nyíróvizsgálatot és csavaróvizsgálatot. Mutassa be a Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatot, jellemzőit és az ütőmunka és fajlagos ütő-munka fogalmát (KV, KU, KCV, KCU). Jellemezze a fárasztóvizsgálatokat, jelentőségét és a kifáradási határfeszültség fogalmát Wöhler görbe segítségével, illetve definiálja a fárasztó-vizsgálati módszereket (húzó-nyomó, forgó-csavaró, forgó hajtogató).

- Határozza meg a keménységmérés definícióját, osztályozza és jellemezze a keménységmérési eljárásokat (Brinnel, Vickers, Rockwell, HB, HV, HRA, HRB, HRC), illetve a Poldi- és Shore-féle keménységvizsgálatot.

- Sorolja fel és jellemezze a gazdaságossági, funkcionális és méretezési szempontokat anyagmegválasztás során. Ismertesse a mechanikai igénybevételre és terhelési módokra történő kiválasztás szempontjait (húzás, nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás, egyirányú, többirányú összetett igénybevétel).

- Jellemezze a ragasztott kötések általános jellemzőit (ragasztóanyag, adhézió, kohézió, felületi nedvesítés, érdesítés, megszilárdulási mód, megjelenési formák, kötési reakciók). Ismertesse a konstrukciós tényezőket és méretezési irányelveket tengelyirányú, radiális erőátvitel esetében.

- Jellemezze a súrlódásból adódó egyes kopástípusokat (abráziós, adhéziós, fáradásos, fretting, kavitációs). Mutassa be a Stribeck diagram segítségével a jellegzetes kenési állapotokat, ismertesse a kenőolajok csoportosítását és elhasználódásuk kiváltó okait.

- Jellemezze a hegesztett kötést és ismertesse a hegesztési varratok típusait és alkalmazási területeit. Mutassa be a hegesztett varrat hőhatásövezetének szövetszerkezeti változásait. Ismertesse az MIG, WIG, AWI, AFI, MAG hegesztő eljárásokat, illetve az ellenállás-ponthegesztést, az ellenállás-vonalhegesztést, a dudorhegesztést, az ellenállás tompahegesztést és a dörzshegesztést, termithegesztést.

- Ismertesse az esztergálási eljárásokat. Rajzolja le az egyetemes csúcsesztergát, jellemezze felépítését és működését. Mutassa be az egyélű forgácsolókés geometriáját, fő és mellékszögeit, illetve jellemezze a fő forgácsoló erő és a forgácsolási teljesítmény számítását.

- Ismertesse a marógépek fő típusait, felépítését. Jellemezze az ellenirányú és egyirányú marást, illetve sorolja fel a marószerszámok fajtáit. Határozza meg a marás egy fordulatra eső előtolási és forgácsolási sebességét.

- Ismertesse a kivágó szerszámok típusait, felosztását szerkezeti felépítés szerint. Ismertesse a redukáló és az Erhardt-féle csőhengerlést, a Manesmann-féle lyukasztó csőgyártást, a Pilgerező csőnyújtást és a Stiefel-féle lyukasztó hengerlést.

- Ismertesse az öntvénykialakítás technológiai fázisait, illetve a formakészítés technológiai folyamatát és módszerét, elvét, illetve a precíziós öntvénykészítés technológiai folyamatait, jellemezze a présöntés elvét.

- Ismertesse a CNC vezérlésű szerszámgépeken (esztergagép, marógép) történő megmunkáláskor a munkadarab pozícionálás koordináta-rendszerének és a munkasíkoknak a kialakítását. Mire szolgálnak a nullapontok, a vonatkozási pontok és hogyan jelöljük azokat?

- Mutassa be, hogyan lehet a számítógépes tervezési adatokat átvinni a gyártási folyamatba. Melyek a CAD-CAM kapcsolat jellemzői? Ismertesse a számítógép segítségével irányított vállalat strukturális felépítését.

- Ismertesse a gépelemek méretezésének alapelveit Mutassa be a gépszerkezetek terhelésének és igénybevételének meghatározása során alkalmazott modelleket Ismertesse a megengedhető feszültségre, illetve a megengedhető alakváltozásra történő méretezés menetét

- Ismertesse az anyagzáró, az alakzáró és az erőzáró kötések jellemzőit, alkalmazási területeit és szilárdsági méretezésének alapjait Mutassa be és értelmezze a csavarkötés erőhatásábráját

- Csoportosítsa a csapágyazásokat Ismertesse a gördülőcsapágyak szerkezeti felépítését, típusait és kiválasztásának alapelveit. Mutassa be a siklócsapágyak működési elvét  és értelmezze a Stribeck-diagramot. Hasonlítsa össze a két csapágytípust főbb tulajdonságaik alapján.

- Ismertesse a tengelyek feladatát, a tengelyek kiképzését. Mutassa be a tengelyek méretezésének alapelveit statikus terhelésre és ellenőrzését kifáradásra. Ismertesse a kritikus fordulatszám fogalmát.

- Ismertesse az ékszíjhajtás felépítését és a geometriai méretezéséhez szükséges összefüggéseket. Mutassa be a szíjhajtások jellemző adatainak (áttétel, erőviszonyok, szelvényméret, darabszám) meghatározását.

- Ismertesse a párhuzamos tengelyű, egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerékpár geometriai méretezését. Mutassa be az evolvens fogazat alaptulajdonságait és jellemzőit. Ismertesse a fogaskerekek károsodási formáit, szilárdsági méretezésének alapelveit.

Záróvizsga tételek

Mechatronikai mérnök alapszak

2020. december

Mérés- és irányítástechnika

- Ismertesse az érzékelők feladatát. Példákon keresztül mutassa be, hogyan történhet a nemvillamos mennyiség villamos mennyiséggé történő átalakítása, illetve az átalakítás előnyeit. Ismertesse az érzékelők statikus és dinamikus karakterisztikáit.

- Ismertesse a hőmérsékletmérés villamos módszereinek alapelvét. Mit nevezünk ellenállás-hőmérőnek? Mutassa be a fémes ellenállás-hőmérők és a termisztorok hőmérsékletfüggését, hőmérsékleti együtthatóját, karakterisztikáját és jellemzőit. Ismertesse a hőelem működési elvét, elvi vázlatát, szerkezetét, típusait, karakterisztikáit és alapkapcsolását. Mutasson példát villamos hőmérséklet-érzékelők alkalmazására.

- Ismertesse a nyúlásmérő bélyegek működési elvét, alkalmazásának előnyeit, valamint szerkezeti felépítését és működését. Adja meg a nyúlás „mértékegységeit”. Definiálja a nyúlásmérő bélyeg gauge-faktorát. Mutassa be a nyúlásmérő bélyeggel/bélyegekkel kialakított hídkapcsolások működését, a hőmérsékleti hiba kiküszöbölésének lehetőségeit. Mutasson példát nyúlásmérő bélyegek alkalmazására.

- Mit nevezünk távadónak? Mutassa be a távadók ábrázolási módját, a leggyakrabban alkalmazott egyenáram és egyenfeszültség jeleket és az áramjelek változási tartományát. Rajzolja le az áramtávadók csatlakozási módjait és mutasson példát kétvezetékes csatlakozási módra hőmérsékletmérés esetén.

- Ismertesse a kontaktus nélküli érzékelők fajtáit, jellemezze azokat kimeneteik szerint és példákon keresztül mutassa be az alkalmazási területeit.

- Ismertesse a konvolúció műveletet folytonos és diszkrét esetben. Ismertesse a művelet tulajdonságait és felhasználási helyeit.

- Ismertesse az A/D és D/A konverterek működési elvét. Ismertesse Shannon mintavételi tételét, illetve a mintavételezés és a kvantálás folyamatát.

- Ismertesse a Fourier-sor, Fourier-transzformáció, diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) és gyors Fourier-transzformáció (FFT) műveletek alapelvét és jelentőségét.

- Ismertesse a szűrők alaptípusait és specifikálásuk módját. Ismertesse a FIR és IIR szűrők alapelvét, tulajdonságait és tervezésének folyamatát.

- Ismertesse a rendszerek matematikai modelljének ábrázolási formáit differenciálegyenlet, állapottér egyenlet és átviteli függvény formájában. Ismertesse a közöttük levő transzformációs összefüggéseket. Mutassa be az ábrázolási módszereket egy valós rendszer modelljén keresztül.

- Ismertesse és jellemezze az irányítástechnikában alkalmazott alaptagokat. Adja meg azok differenciál-egyenleteit és átviteli függvényeit. Adja meg a legfontosabb vizsgáló jelekre adott válaszaikat.

- Határozza meg a rendszerek stabilitásának fogalmát. Vázolja a stabilitásvizsgálati módszereket a rendszer pólusok elhelyezkedésének függvényében. Mutassa be, hogyan határozható meg a rendszer stabilitása Routh-Hurwit kritérium, valamint a Bode és Nyquist görbék segítségével.

- Ismertesse a kombinációs hálózatok tervezési módszereit és mutassa be, milyen módszerekkel lehet megvalósítani azokat a gyakorlatban.

- Ismertesse a sorrendi áramkörök jellemzőit és az azokat felépítő tároló áramköröket. Fejtse ki a Mealy és Moore modell tervezési folyamatait, valamint megvalósítási lehetőségeit.

- Ismertesse a hazárd jelenségek kiváltó okait, azok fajtáit, jellemzőit. Mutassa be a különböző hazárd jelenségek típusaira jellemző megszüntetési módokat.

- Ismertesse az I2C protokollt és annak jellemző tulajdonságait és mutassa be gyakorlati példákon keresztül a lehetséges felhasználási módjait.

- Ismertesse az UART és az SPI protokoll fő jellemzőit. Hasonlítsa össze azokat, valamint ismertesse gyakorlati alkalmazási lehetőségeiket.

- Ismertesse a bipoláris és az unipoláris tranzisztorok felépítését. Sorolja fel típusait, jellemzőit és mutassa be felhasználási lehetőségeiket.

- Mutassa be a műveleti erősítők belső felépítését. Ismertesse jellemzőit és mutassa be az alapkapcsolásait, valamint további felhasználási lehetőségeit.

- Készítse el az 555-ös IC belső felépítését bemutató blokkvázlatot. Ismertesse főbb tulajdonságait és működését, továbbá mutassa be gyakorlati példákon keresztül az alkalmazási lehetőségeit.

Záróvizsga tételek

Mechatronikai mérnök alapszak

2020. december

Automatizálási specializáció

- Ismertesse a pneumatikus munkahengerek dugattyújának sebességvezérlési lehetőségeit. Rajzoljon egy, a dugattyú erőkifejtésének változtatására alkalmas kapcsolást.

- Ismertesse a pneumatikus időzítés elvét és a pneumatikus időzítő alapkapcsolásokat (bekapcsolás késleltetés, kikapcsolás késleltetés, impulzusrövidítés, impulzushosszabbítás).

- Példán keresztül mutassa be a lezárójelek kialakulását. Adja meg a lezárójelek feloldásának pneumatikus és elektropneumatikus lehetőségeit

- Csoportosítsa a PLC-ket jellemzőik alapján, ismertesse a funkcionális egységeiket, valamint az analóg/digitális be- és kimeneteket. Vázolja fel, hogyan lehet ipari eszközöket illeszteni PLC I/O egységeihez. Ismertesse a PLC programozási nyelvek jellemzőit és sajátosságait.

- Példákon keresztül ismertesse a PLC programozásban alkalmazott programozás-technikai megoldásokat, valamint azt, hogyan valósítható meg technológiai folyamatok hibakezelése PLC programon belül.

- Vázolja fel az automatizálási piramis szintjeit, ismertesse szerepüket és a szinteken alkalmazott eszközöket. Ismertesse a szintek között lévő hálózatok eszközeit, topológiáit és protokolljait.

- Példákon keresztül ismertesse a SCADA rendszerek által lekezelt funkciókat. Példákon keresztül mutassa be a hibatűrő és veszélybiztos konfigurációjú biztonsági PLC-ket.

- Ismertesse a robotok funkcionális egységeit. Ismertesse a robotoknál alkalmazott villamos hajtási rendszerek működésének alapelvét. Ismertesse a robot manipulátorok alap-konfigurációit és azok munkatereit.

- Mutassa be a hagyományos robotirányítás hierarchikus blokkvázlatát. Ismertesse a robotmanipulátorok szabad mozgásának hagyományos irányításának módjait.

- Ismertesse a direkt kinematikai feladat alapelvét. Ismertesse a homogén transzformációs mátrix felépítését és jelentőségét. Ismertesse a Denavit–Hartenberg eljárást.

- Ismertesse az inverz kinematikai feladat alapelvét és megoldásának módjait. Ismertesse a Jacobi-mátrix jelentőségét. Ismertesse a szingularitás problémáját és megjelenésének okát.

- Ismertesse a 8-bites PIC 16/18 mikrovezérlő család főbb jellemzőit és tipikus szerkezeti felépítésüket (CPU, regiszterek, cím és adat buszrendszer, RAM, ROM, EEPROM, flash, integrált perifériák).

- Mutassa be a PIC mikrovezérlők működéséhez szükséges alapvető áramköri kiegészítő elemeket (Power On Reset, Brown-out Reset, Watchdog timer, Oscillator, ICSP).

- Sorolja fel és részletezze a PIC mikrovezérlők perifériális áramköreit és azok alkalmazási lehetőségeit (digitális perifériák, kommunikációs áramkörök, analóg perifériák).

- Ismertesse az RGB, CMY (CMYK), YUV és HSV színrendszerek alapelvét és felhaszná-lási területét. Ismertesse a hisztogram és hisztogram-transzformációk (nyújtás és kiegyenlítés) alapelvét.

- Ismertesse a konvolúció és Fourier-transzformáció műveleteket képek esetén. Ismertesse a simításra/szűrésre használható módszereket képtérben (átlagoló szűrők, Gauss szűrés, medi-ánszűrés) és frekvenciatérben.

- Ismertesse a gradiens alapú élkiemelési módszerek alapelvét. Ismertesse az élkiemelésre alkalmazható operátorok típusait (Roberts, Prewitt, Sobel, Laplace) és az azok közti különbségeket.

- Ismertesse a fuzzy irányítási rendszerek alkotóegységeit, a szabályok ábrázolását fuzzy relációkkal, a Mamdani-féle fuzzy irányítási algoritmust és a defuzzifikációs módszereket.

- Vázolja fel és részletezze a PID szabályozó rendszer szerkezeti felépítését, annak elemeit, valamint tuningolási, hangolási módszereit.

- Sorolja fel és ismertesse az ipari környezetben elterjedt kommunikációs szabványokat és vázoljon fel egy példát a MODBUS kommunikációs szabványon keresztül.